## Slide 1
Cours N°: 02
27/12/2020

## Slide 3
Rapport volumétrique de compression: r
C’est le rapport entre le volume total du cylindre et le volume de l’espace neutre
r =
Il est d’une importance primordiale car il caractérise le type, le fonctionnement et le rendement des moteurs
MOTEUR À EXPLOSION: l’espace neutre est environ le 1/5 de V total; le rapport volumétrique
R = = 5 Peut varier de r = 5 à r = 8
MOTEUR DIESEL: l’espace neutre est environ le 1/16 de V total; le rapport volumétrique
R = = 16

## Slide 4
Schéma explicatif montrant le rapport entre le rapport volumétrique r (parfois improprement appelé taux de compression) et l’espace neutre e, du moteur à explosion et moteur diesel

## Slide 5
4- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MOTEUR 4 et 2 TEMPS
- Principe et généralités
Le moteur diesel est un moteur thermique à combustion interne, qui transforme l’énergie calorifique du combustible en énergie mécanique
Le moteur diesel n’aspire et ne comprime que de l’air
L’air est comprimé dans un espace très faible; v = 1/16 du volume V total
Le rapport volumétrique de compression est élevé: r = V/v = 16
En fin de compression on obtient
Pression d’air = 35kg/cm2 (soit P = 34,5 bars)et la température de l’air T° = 500°C
Le combustible est injecté au PMS en fin de compression de l’air et s’enflamme par « auto-allumage » au contact de l’air chaud
l’injection pneumatique, lourde et encombrante, a été abandonnée.
L’injection mécanique équipe tous les moteurs modernes, mais nécessite un matériel de grande précision

## Slide 6
- Principe et généralités (suite)
La combustion est rapide et s’effectue suivant le cycle à combustion mixte partie V constant, partie à P constant. La pression maximum atteint 60, 70 et même 80 bars, la température s’élève jusqu’à T° = 1700°C
La poussée et la détente des gaz chauds repoussent le piston et créent le travail moteur qui se poursuit durant toute la course descendante du piston
Le mouvement rectiligne du piston moteur est transformé en mouvement circulaire de l’arbre vilebrequin par l’intermédiaire du système bielle-manivelle.
La rotation continue est entretenue par le volant
Les moteur Diesels peuvent fonctionner:
Soit en cycle diesel 4 temps (1 temps moteur tous les deux tours de manivelle)
Soit en cycle diesel 2 temps (1 temps moteur par tour de manivelle)

## Slide 7
4.1- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MOTEUR 4 TEMPS
- Principe
Le cycle s’effectue en 4 temps, c’est-à-dire quatre courses du piston
Il y a 1 temps pour deux tours de l’arbre manivelle.
Le moteur ne comprime que l’air, ce qui permet d’avoir un rapport volumétrique de compression élevée; r = 16 et d’obtenir:
Une pression en fin de compression P = 34.5 bars.
Et une température élevée de l’air comprimé T° = 500°C
Cette chaleur dégagée par la compression provoquera l’auto-allumage du combustible
Le combustible est injecté sous pression dans l’air chaud, au PMS, en fin de compression et s’enflamme aussitôt par auto-allumage.
La combustion est rapide et s’effectue suivant la cycle à combustion mixte
Pression maximum atteinte P = 80 bars et la température de T = 1700°C
- La détente des gaz chauds fournit le travail moteur. (Temps moteur)
Prochain cours;
Fonctionnement M4T inchaa ELLAH