## Slide 1
Cours N°: 01
Matière: MACHINE
Section P.N.C. 20- 2021
Présenté par :
Mr MOUMENE Habib
20/12/2020

## Slide 2
CHAPITRE: I
MACHINE THERMIQUE

## Slide 3
I - MACHINES THERMIQUES
Les moteurs thermiques ont pour rôle de transformer l’énergie thermique à l’énergie mécanique. Ils sont encore appelés les moteurs à combustion qui sont généralement distingués en deux types :
- Les moteurs à combustion interne où le système est renouvelé à chaque cycle. Le système est en contact avec une seule source de chaleur.
- Les moteurs à combustion externe où le système (air) est recyclé, sans renouvellement, ce qui nécessite alors 2 sources de chaleur, entrent par exemple dans cette dernière catégorie : les machines à vapeur. (Généralement on trouve ces installations à bord des gros navires)
1- GENERALITE SUR LES MACHINES THERMIQUES

## Slide 4
2- MACHINE À COMBUSTION INTERNE
La chaleur est produite par une combustion dans une chambre à volume variable et elle est utilisée pour augmenter la pression au sein d’ un gaz qui remplit cette chambre (ce gaz est d’ailleurs initialement composé du combustible et du comburant : air). Cette augmentation de pression se traduit par une force exercée sur un piston, force qui transforme le mouvement de translation du piston en mouvement de rotation continu d’arbre manivelle (vilebrequin).
- Il n’y a aucun fluide intermédiaire, ni agent de transmission de chaleur. Les pertes calorifiques sont réduites au minimum. L’énergie calorifique du combustible est utilisée au maximum, compatible avec le bon fonctionnement du moteur.
- Le rendement thermique est très élevé et varie de 50% à 70% suivant le type de moteur. Les pertes de chaleur nécessitées par la réfrigération des parois et l’évacuation des gaz brulés, les pertes organiques dues aux fonctionnement des soupapes et divers organes, les pertes mécaniques par frottement du piston et les articulations viennent diminuer le rendement.

## Slide 5
Le moteur à combustion interne, et surtout les moteurs diesel, possède le rendement le meilleur et le plus élevé de toutes les machines thermiques
l’économie de combustible est importante.
Le poids et l’encombrement sont réduits.
Le prix de revient à la construction est relativement peu élevé, surtout avec fabrication de série.
Leur emploi est devenu courant et facile.
Les périodes d’indisponibilité sont réduites.
La conduite et l’entretien, nécessitent un personnel réduit mais hautement spécialisé
Les moteurs à combustion interne comportent deux classes de moteurs

## Slide 6
3- CARACTÉRISTIQUES DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE
CYCLE DE FONCTIONNEMENT.
Cycle moteur à explosion à deux temps ou à quatre temps
Cycle moteur Diesel à deux temps ou à quatre temps
NOMBRE DE CYLINDRE (n)
- Le nombre de cylindres est variable suivant les moteurs.
ALÉSAGE: D
- c’est le diamètre du cylindre moteur
COURSE: C.
C’est le déplacement du piston entre le PMS et le PMI
La course est égale au diamètre de la circonférence décrite par la manivelle C =2R

## Slide 7
CYLINDRÉE
C’est le volume engendré par le déplacement du piston entre son PMS et son PMI
Cylindrée = .C
La cylindrée totale d’un moteur à plusieurs cylindres sera:
Cylindrée totale = .C.n
ESPACE NEUTRE: e
c’est le volume compris entre la culasse et le piston atteint le PMS
V (espace neutre) = V (total du cylindre) – V(cylindrée)
Le réglage de l’espace neutre est important car il détermine le rapport volumétrique de compression et a une influence sur le fonctionnement et le rendement du moteur

## Slide 8
- Schéma explicatif des caractéristiques du MCI