## Slide 1: La sphère terrestre
La terre est une sphère légèrement aplatie aux pôles et peut être assimilée à une « orange ». On dit qu’elle a une forme ellipsoïde.
Pour des raisons pratiques, nous allons la considérer comme une sphère de rayons moyens 6370 km et d’un volume égal à celui de l'ellipsoïde.
La sphère est un lieu géométrique dont tous les points sont situés à une distance donnée R (rayon) d'un point O donné (centre de la terre).

## Slide 2
Prenons cette sphère et coupons là horizontalement : nous obtenons des plans qui déterminent des cercles plus ou moins grands suivant que nous nous rapprochons ou non du centre de la terre. C'est pour cela que l'on appelle grand cercle tout plan passant par le centre de la terre. Les autres plans sont appelés petit cercle.

## Slide 3: Mouvements de la terre
La terre a quatre principaux mouvements:
a) Mouvement de translation autour du soleil d’une durée de 365 jours et ¼ c’est ce mouvement qui produit les saisons.
b) Mouvement de rotation autour d’un axe incliné sur l’écliptique la durée de cette rotation par rapport aux étoiles prises comme repère s’appelle le jour sidéral par un mouvement absolument uniforme. La durée de ce mouvement est égale à 24 heures c’est ce mouvement qui produit le jour et la nuit.
Ces deux mouvements rappellent très exactement le double mouvement d’une toupie qui tourne sur elle-même tout en se déplaçant sur le sol. La trajectoire de la terre autour du soleil n’est d’ailleurs pas exactement un cercle mais une courbe un peu aplatie

## Slide 4
La ligne des pôles :
C'est l'axe perpendiculaire aux cercles qui joint les pôles Nord et sud.

## Slide 5
L'équateur :
C’est un grand cercle perpendiculaire à la ligne des pôles, qui délimite la frontière entre l'hémisphère Nord et Sud. C’est le plan de référence des parallèles.

## Slide 6
Le parallèle :
C’est un petit cercle parallèle à l'équateur. Il en existe une infinité. Tout petit cercle passant par un lieu donné est appelé parallèle du lieu.

## Slide 7
Le méridien
C’est un demi-grand cercle contenant la ligne des pôles. La continuité de ce demi-grand cercle (sur l'arrière de la sphère) est appelée antiméridien.

## Slide 8
Le méridien de Greenwich
Comme pour les parallèles, les méridiens ont un référentiel appelé méridien 0 ou méridien de GREENWICH qui délimite la frontière entre l’Est et l’Ouest.